Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-изыскательская компания

Шифр. № 123-13 ТП

Экз. № ________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАРПОГОРСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 16 ноября 2018 года № 222)

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Исполнительный директор						           Баранов С.В.

Руководитель проекта		Соколова Е.Н.

Пермь 2013 г.

Состав материалов проекта

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1:

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть).

ТОМ 2:

Проектные графические материалы

ТОМ 3:

Обосновывающие материалы

(Пояснительная записка).

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Цели и задачи проекта	6

3.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	11

3.1.	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	11

3.1.1.	Инженерная подготовка территории	12

3.1.2.	Функциональное зонирование территории	12

3.2.	Мероприятия по развитию производственной сферы	16

3.2.1.	Развитие промышленного комплекса	16

3.2.2.	Развитие лесопромышленного комплекса	16

3.2.3.	Развитие малого и среднего бизнеса	17

3.2.4.	Мероприятия по развитию туризма	18

3.3.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	19

3.3.1.	Развитие и размещение объектов жилищной сферы	19

3.3.2.	Мероприятия по развитию культуры и спорта	20

3.4.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	23

3.4.1.	Улично-дорожная сеть	23

3.4.2.	Здания и сооружения автосервиса	24

3.4.3.	Расчет потребного количества СТО	24

3.4.4.	Расчет потребного количества АЗС	24

3.5.	Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры	25

3.5.1.	Водоснабжение	25

3.5.2.	Водоотведение (канализация)	25

3.5.3.	Теплоснабжение	26

3.5.4.	Связь	26

3.6.	Мероприятия по охране окружающей среды	30

3.6.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	30

3.6.2.	Мероприятия по охране воздушного бассейна	30

3.6.3.	Мероприятия по охране поверхностных вод	31

3.6.4.	Санитарная очистка территории	32

3.6.5.	Мероприятия по благоустройству и озеленению	33

3.7.	Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	34

3.7.1.	Мероприятия по защите территории от природных ЧС	34

3.7.2.	Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС	34

# Введение

Генеральный план Карпогорского  сельского поселения, Пинежского муниципального  района Архангельской области (далее по тексту – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 11/2013 от 30 января 2013 года и техническим заданием на выполнение работ по разработке проекта (далее по тексту – проекта) генерального плана и правила землепользования и застройки поселения «Карпогорское» (далее по тексту – генплан).

Генеральный план муниципального образования является документом территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ст. 9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане: Исходный год проектирования – 2013 год, расчетный срок генерального плана – 2033 год, I очередь реализации генерального плана – 2018 год.

Численность населения на период 01.01.2012 года составляет 6017 чел, на расчетный срок проекта (2033 г.) составит 5464 человека.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

— Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

— Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

— Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

— Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

— Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

— СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

— СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

— СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

— СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

— СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

— СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

— РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

— РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

—  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

—  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

— СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

— СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

— НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Исходная информация, необходимая для разработки проекта предоставлялась  подразделениями  региональной и муниципальной власти, территориальным  отделом Роснедвижимости по муниципальному району.

Проектная документация разработана проектной организацией ООО «Мастер СВ».

- Свидетельство №505 от 01.04.2010 г. СРО «Объединение» г. Санкт-Петербург;

- Лицензия № ГС-4-59-02-26-0-5903074267-009577-1 от 21.04.2008 г. на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- Лицензия № УРГ-02183Г ОТ 10.09.2007 г. на осуществление геодезической деятельности;

- Лицензия № УРГ-02184К ОТ 10.09.2007 г. на осуществление картографической деятельности;

- Лицензия УФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ.

| Директор ООО «Мастер СВ» | З.М.Баранова |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | С.В.Баранов |
| Главный инженер проекта | А.И.Ширинкин |
| Руководитель проекта | Е.Н. Соколова |
| Специалист по геоинформационным технологиям | Е.В.Корякина |
| Ведущий специалист проекта | Т.В.Латынина |
| Ведущий специалист по сбору и систематизации исходной информации | К.В.Малютин |
| Архитектурно-планировочные решения | О.Д.Фоменко |
| Дороги, транспорт | А.А.Емельянов |
| Природно-геологическая характеристика | А.В.Коноплев |
| Экологические проблемы и пути их решения, основные природоохранные мероприятия | И.С.Копылов |
| Туризм, рекреация | Н.В.Николаев |
| Объекты культурного наследия | Н.В. Смирнов |
| Водоснабжение и канализация | Н.М.Тихомиров |
| Компьютерное оформление | О.Р.Касимова |

# Цели и задачи проекта

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности города, направленного на создание благоприятной среды обитания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ Генеральный план направлен на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки нашего проекта – это устойчивое развитие территории по трем приоритетным направлениям:

- Устойчивый экономический рост: повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни, развитие современных технологий.

- Развитие социальной сферы: современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Реконструкция и модернизация инженерной и транспортной  инфраструктур, экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений, обеспечивающих их решение;

- создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики;

- организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры.

- развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- существенное улучшение экологической ситуации.

При разработке генерального плана, за основу была принята программа социально-экономического развития.

В результате анализа сложившейся на сегодняшний день ситуации, необходимо:

- провести инвентаризацию потенциала, которым обладает поселение;

- определить перспективные параметры гарантированного социального минимума для населения;

- определить основные направления стратегического развития.

Планируемые результаты разработки и реализации ГП.

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- Более рациональное и эффективное использование территории;

- Создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- Привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- Повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

Приложение N 2

к областному закону

от 26.06.2008 N 550-28-ОЗ

ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРПОГОРСКОЕ»

Граница сельского поселения "Карпогорское" начинается от точки N 36.

Точка N 36 находится на левом берегу реки Пинега в 1,3 км северо-восточнее деревни Березник.

От точки N 36 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном, южном, юго-восточном, северо-восточном направлении, пересекая реку Пинега, по землям сельскохозяйственного назначения, по северо-восточной, восточной границе квартала N 125, по северной границе квартала N 126, по квартальной просеке между кварталом N 80 и кварталом N 79 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, пересекая автомобильную дорогу Карпогоры - Веегора - Карпогорское, реку Курга, на протяжении 13,9 км до поворотной точки N 35. Точка N 35 находится на стыке кварталов N 77, 76, 79, 80 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 35 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном направлении по квартальным просекам между кварталами N 80 - 85, 77 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, кварталами N 182 - 186 Ежугского лесничества Пинежского лесхоза на протяжении 12,9 км до поворотной точки N 34. Точка N 34 находится на стыке кварталов N 186, 187 Ежугского лесничества Пинежского лесхоза, кварталов N 85, 86 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 34 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном, северо-западном направлении по квартальным просекам между кварталами N 85, 84 и кварталами N 86, 98, 112, 111 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, пересекая реку Верхний Нанбас, на протяжении 11,7 км до поворотной точки N 44. Точка N 44 находится на стыке кварталов N 83, 84, 110, 111 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 44 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном, северо-западном направлении по квартальным просекам между кварталами N 111, 135 и кварталом N 110 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза на протяжении 8,3 км до поворотной точки N 45. Точка N 45 находится на стыке кварталов N 110, 129, 135 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 45 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном, северо-восточном, южном, юго-восточном направлении по квартальной просеке между кварталом N 135 и кварталом N 129, по западной границе квартала N 135 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, по оси железной дороги Архангельск - Карпогоры, по восточной границе квартала N 135, по северной границе кварталов N 185, 187, по квартальной просеке между кварталом N 136 и кварталом N 188 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, по землям сельскохозяйственного назначения, по северной границе квартала N 189 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, пересекая железную дорогу Архангельск - Карпогоры, на протяжении 11,9 км до поворотной точки N 46. Точка N 46 находится на стыке кварталов N 138, 189 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 46 линия границы идет по ломаной линии в северо-восточном, западном, северо-восточном, юго-восточном, северном направлении по западной границе квартала N 138, по квартальным просекам между кварталами N 138, 139 и кварталами N 137, 113 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза на протяжении 7,6 км до поворотной точки N 47. Точка N 47 находится на стыке кварталов N 113, 114, 139 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 47 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном направлении по квартальным просекам между кварталами N 139 - 149 и кварталами N 114 - 124 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, пересекая реки Сюзьма, Варда, Нижняя Шарда, на протяжении 22,7 км до поворотной точки N 48. Точка N 48 находится на стыке кварталов N 124, 149 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, кварталов N 27, 45 Веркольского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 48 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном, северо-западном, юго-западном, юго-восточном, северо-восточном, юго-западном направлении по квартальным просекам между кварталами N 149, 160, 170, 176, 181, 184 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза и кварталами N 45, 63, 81, 99, 117, 135 Веркольского лесничества Карпогорского лесхоза, пересекая реки Верхняя Шарда, Унола, автомобильную дорогу Карпогоры - Сосновка - Нюхча, по восточной границе квартала N 184 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, по квартальной просеке между кварталом N 184 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза и кварталом N 135 Веркольского лесничества Карпогорского лесхоза на протяжении 29,3 км до поворотной точки N 49. Точка N 49 находится на правом берегу реки Пинега на стыке квартала N 184 Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза, квартала N 135 Веркольского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 49 линия границы идет в северо-западном, юго-западном, северо-восточном, северо-западном направлении по правому берегу реки Пинега вниз по течению, пересекая ее, по левому берегу реки Пинега вниз по течению, пересекая в устье реки Верхняя Шарда, Нельнюга, по землям сельскохозяйственного назначения, по северной границе кварталов N 5, 4 Кушкопальского лесничества Карпогорского лесхоза на протяжении 29,4 км до точки N 50. Точка N 50 находится на левом берегу реки Пинега в месте впадения реки Чухча в реку Пинега.

От точки N 50 линия границы идет в северо-восточном направлении, пересекает реку Пинега, идет в северо-западном, северо-восточном, северо-западном направлении по правому берегу реки Пинега вниз по течению, пересекая реку Варда, ниже острова Красный пересекает реку Пинега, идет в северо-западном, юго-западном, северо-западном направлении по левому берегу реки Пинега вниз по течению, пересекая в устье реку Немнюга, на протяжении 21,9 км до точки N 51. Точка N 51 находится на левом берегу реки Пинега в 1,7 км северо-восточнее деревни Лохново.

От точки N 51 линия границы идет в западном, северо-западном, юго-западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения, по оси реки Покшеньга вниз по течению, по землям сельскохозяйственного назначения, по левому берегу реки Пинега вниз по течению на протяжении 10,9 км до точки N 38. Точка N 38 находится на левом берегу реки Пинега и является крайней северо-восточной точкой квартала N 7 Земцовского лесничества Карпогорского лесхоза.

От точки N 38 линия границы идет в северо-западном, северо-восточном, северо-западном, северо-восточном направлении по левому берегу реки Пинега вниз по течению, пересекая железную дорогу Архангельск - Карпогоры, в устье реку Нельнюга, на протяжении 14,8 км до точки N 36, где замыкается. Точка N 36 находится на левом берегу реки Пинега в 1,3 км северо-восточнее деревни Березник.

  - Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Главная цель формирования проектной планировочной организации территории состоит в обосновании и разработке такого пространственного каркаса, который обеспечит дальнейшее развитие социально-экономического потенциала района на основе:

- сохранения и развития эффективного, экологически и социально ориентированного использования природных и историко-культурных ресурсов, производственного и демографического потенциала;

- повышения привлекательности региона для жизни населения, инвестиционного развития и усиление его конкурентоспособности.

Планировочная организация территории поселения базируется на сложившейся сети основных автодорог, развитие территории поселения и на исторически сложившейся системе расселения.

При разработке генерального плана поставленные задачи, были направлены на создание гармоничной среды для проживания:

- формирование оптимальной, в том числе жилой среды (регулирование микроклимата, инсоляции территории, озеленение и благоустройство);

- создание единой системы зеленых насаждений с учетом местной ландшафтно-растительной структуры;

- оптимизация улично-дорожной и транспортно-дорожной сети;

- проведение реконструкции и снос ветхих жилых домов и объектов общественного назначения;

- развитие и усовершенствование инженерной инфраструктуры населенных пунктов с учетом использования современных источников тепло-водоснабжения и электроснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта;

- эколого-градостроительная организация территории населенных пунктов;

- дальнейшее усовершенствование структуры функционального зонирования.

Планировочная структура определяется, сеткой существующих улиц, застроенных в основном усадебной застройкой.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- сохранение и развитие, планировочной структуры формируемой системой городских зеленых пространств;

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;

- развитие многофункциональных зон в системе прилегающих к центру города кварталов и вдоль основных магистралей;

- развитие рекреационных зон.

Предложения по развитию предусматривают в значительной степени сохранение существующего зонирования территории, проведение реконструкции и застройки, неэффективно используемых участков, освоение новых территорий.

    - Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территорий населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами жилой застройки. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Необходимо проведение берегоукрепления.

    - Функциональное зонирование территории

Организация чёткого функционального зонирования - одна из основных задач генерального плана. Функциональное зонирование необходимо для обеспечения соблюдения режима застройки и обустройства территории, в соответствии с её функциональным назначением, а также для создания более комфортных условий проживания и устойчивого функционирования всех жизнеобеспечивающих систем поселения.

В соответствии со ст. 40—46 Градостроительного кодекса определены виды территориальных зон и основные положения их правового режима. Так, на территории поселения могут устанавливаться территориальные зоны следующих видов: жилые; общественно-деловые; производственные; инженерной и транспортной инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов, иные зоны режимных территорий. Кроме того, органы местного самоуправления городских и сельских поселений в соответствии с местными условиями могут устанавливать иные территориальные зоны, а также включать в них земельные участки и иные объекты недвижимости.

Функциональное зонирование территории поселения

| Кодовые обозначения территорий | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| Ж | Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами |
| Ж-Р | Зона развития жилой застройки |
| ОД | ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки |
| ОД-Р | Зона развития общественно-деловой застройки |
| П | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П-1 | Зона промышленных предприятий |
| П-2 | Зона коммунально-складских предприятий |
| Р | ЗОНА РЕКРИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зона природного ландшафта |
| Р-Р | Зона развития |
| С | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| С-1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства. |
| К | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|  | ЗОНА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| ЗСС | Зона санитарно-защитная |
| ОЗ | Зона охранная |
| Ф | ТЕРРИТОРИИ,НЕ ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(ЗОНЫ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА) |

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона одноэтажной и малоэтажной индивидуальной застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимущественного размещения отдельно стоящих жилых домов не выше трех этажей с придомовыми участками, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Ж-2	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

Зона малоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов средней плотности с размещением многоквартирных жилых домов этажностью не выше трех, при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

ОД-1	Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки  предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, жилых, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального значения. Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

П    Производственные и коммунально-складские территории

Производственные зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность с различными нормативами воздействия на окружающую среду и территорий для размещения коммунальных и складских объектов.

В состав производственных зон включены промышленные (территории размещения промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду) и.коммунально-складские территории (территории размещения коммунальных и складских  объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства). Производственные территории предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, а также для установления санитарно-защитных  зон таких объектов.

Зоны сельскохозяйственного использования

С-1	Зона сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов сельскохозяйственного производств.

Зоны рекреационного назначения

Зона Р  (мест отдыха общего пользования) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования озелененных участков, мест отдыха в целях проведения досуга населением.

Зоны специального назначения

К  Территория - выделена для обеспечения правовых условий использования участков специального назначения.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность(земли резервного фонда)

Территория резервного фонда муниципальных земель предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной документацией.

В состав земель резервного фонда относятся также проблемные территории с неустановленным функциональным назначением их использования.

Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения администрации до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

Зоны с особыми условиями использования территории

Целью политики органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границе зон с особыми условиями использования территории, определение места размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития жилых районов или промышленных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории поселения проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки, и не могут быть обозначены на схеме территориального планирования муниципального района. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов.

Автомобильные дороги III категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м.

Санитарно-защитные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляют:

20 м – для ЛЭП напряжением 110 кВ;

25  м – для ЛЭП напряжением 220кВ;

Санитарно-защитные зоны объектов теплоснабжения, в частности котельных расположенных в населенных пунктах устанавливаются в размере 300 м, при мощности объектов 200 Гкал., либо производится расчет

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». От существующих свалок ТБО и скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек округа включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются статьей 65 Водного кодекса.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

Для озер с площадью акватории не менее 0,5 км2 водоохранные зоны составляют 50 м.

Водоохранные зоны определяют ведение лесного хозяйства, эксплуатацию данной территории. Водоохранные зоны определются при проведении лесоустройства.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в размерах 30 - 50 м в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий, а для участков водоемов имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение - не менее 200 м.

Размер прибрежной защитной полосы

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схеме территорий с особыми условиями использования был использован нормативно-

правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона, а также на основании материалов лесоустройства.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10, N 23, ст. 2380, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23, N 17, ст. 1933, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748) и в соответствии с Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 743 "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон" установить рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного значения согласно приложениям 2 - 4 к настоящему Приказу.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения области должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующим нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  определены на основании ведомственных нормативных документов и прогноза развития  отраслей.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в размере не меньше, указанной в таблице 1 СНиП 2.04.02.-85

Условия и места выпусков очищенных сточных вод  в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими органами в соответствии с законодательством, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки и моря – также с органами управления речным флотом и Министерством морского флота.

Для проектируемой территории решение проблем водоснабжения населенных пунктов и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из приоритетных задач.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02,  регистрационный  № 3399).

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматривается организация зон санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

В пределах первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны быть проведены следующие мероприятия:

– территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

– не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

– здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

– в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

–  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

– все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах второго и третьего поясов ЗСО,  также необходимо проведение ряда мероприятий направленных на охрану подземного источника:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

– запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

– размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

– своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для предотвращения загрязнения подземных вод генеральным планом предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории поселка (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Граница первого пояса санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения устанавливается, с учетом конкретных условий, для водотоков в следующих пределах:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1Г климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии - не менее 500 м;

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки.

Помимо ограничений для охранных зон подземного источника водоснабжения в охранной зоне поверхностного источника также не допускается:

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

- купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранные зоны электрических сетей.

На территории поселения в настоящее время имеются линии напряжением до 10 киловольт, В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии 10 м от крайних проводов.

Согласно «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578, на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м (3м).

Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 составляют:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов.

Охранные зоны транспорта.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос установлены для дороги III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодороги IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки:

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
|  | 10и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территория детского сада | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Для создания нормативных санитарно-экологических условий на селитебных и нормируемых территориях для всех сохраняемых объектов, в границах СЗЗ которых расположены нормируемые территории, должны быть разработаны Проекты организации СЗЗ.

Очистные сооружения открытого типа должны быть реконструированы с сокращением СЗЗ.

Приоритетными задачами обеспечения экологической безопасности являются:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- сохранение устойчивости природных экосистем;

- вовлечение в производство остатков сырья, материалов и отходов производства и потребления;

- снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения негативных факторов среды обитания.

## Мероприятия по развитию производственной сферы

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости населения и роста его доходов.

Система основных мероприятий развития  производственной сферы поселения включает: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, поддержка и развитие предприятий малого бизнеса, расширения ассортимента производимой продукции.

    - Развитие промышленного комплекса

Приоритетные направления развития промышленности, мероприятия по созданию благоприятных экономических условий для развития ее отраслей, мероприятия по привлечению инвесторов, помощь перспективным предприятиям в осуществлении модернизации (льготное кредитование и т.д.) – необходимые мероприятия для развития промышленности.

- строительство асфальтобетонного завода.

    - Развитие лесопромышленного комплекса

Основной потенциал развития лесопромышленного комплекса района связан с обеспечением доступности лесных ресурсов и более высокой глубины переработки леса, то есть с производством продукции с более высокой добавленной стоимостью.

- строительство в с. Карпогоры лесопильного завода мощностью 400 тыс. куб. м/год, комбината по производству деревянных домов мощностью 100 тыс. м2 в год;

- деревообрабатывающего завода по производству строганых пиломатериалов мощностью 160 тыс. м3 в год;

-  организация производства пеллет для отопления жилых домов и объектов соцкультбыта;

-  строительства ЦБК в с. Карпогоры мощностью 500 тыс.т/год.

Основные направления в развитии деревообрабатывающих производств:

- переход от выпуска пиломатериалов первичного передела, на новые виды пилопродукции с более глубокой переработкой для обеспечения потребности внутриобластного рынка в новых конструкционных материалах из древесины для нужд жилищного строительства;

- организация производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов выпускаемых предприятиями района;

-  снижение затрат на производство и реализацию продукции за счёт модернизации действующих лесопильных предприятий и внедрение современного лесопильного высокопроизводительного оборудования.

Агропромышленный комплекс.

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное животноводство, в составе посевных площадей преобладают кормовые культуры.

Пищевая и перерабатывающая промышленности уже в настоящее время происходит и ожидается на перспективу увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Содействие развитию перерабатывающей и пищевой промышленности.

- техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности;

- обеспечение закупки сельскохозяйственной продукции и сырья;

- поддержка формирования агропродовольственных рынков.

    - Развитие малого и среднего бизнеса

Субъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики: сельском хозяйстве, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленностях, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения.

Для успешного развития  малого бизнеса и увеличения его доли в экономике поселения необходима разработка целевых программ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, а именно:

- совершенствование  финансово - инвестиционного климата в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание финансовой,  имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие инвестиционной деятельности;

- оказание содействия субъектам малого и среднего  предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

- предоставлять  земельные участки в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в производствах, необходимых для жизнедеятельности поселения;

-развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

-развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения;

-поддержка малого бизнеса при развитии туристической инфраструктуры.

Для обеспечения прогнозируемого роста экономики потребуется увеличение доли малого бизнеса в общем обороте экономики поселения. Основной прирост оборота малого и среднего бизнеса должен произойти за счет:

- торговли;

- производства промышленной продукции;

- строительная индустрия;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- сельское хозяйство;

- бытовое обслуживание населения;

- поддержка инновационных проектов, обеспечивающих внедрение новых технологий и выпуск принципиально новой продукции.

    - Мероприятия по развитию туризма

Необходимы серьёзные усилия для развития туристической отрасли и выхода её на межрегиональный и международный уровень, для чего требуется развитие сервисной и организационной базы:

- стимулирование развития туристической инфраструктуры путем привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции имеющейся материально-технической базы, создания новых туристских объектов и средств размещения;

- кадровое обеспечение отрасли, повышение качества услуг в сфере туризма и гостеприимства.

- совершенствование информационного обеспечения системы управления туристско-рекреационным комплексом;

- формирование современной маркетинговой стратегии по поддержке и продвижению турпродукта на внутреннем и международном рынках.

Результаты реализации этих мероприятий должно стать:

- создание условий для формирования современного и конкурентоспособного туристического рынка, сохранения и эффективного использования туристско-рекреационного потенциала территории поселения;

- развитие сферы туризма как отрасли специализации, оказывающей стимулирующее воздействие на экономику региона и повышение качества жизни населения;

- расширение налогооблагаемой базы за счет ввода новых туристских объектов и средств размещения, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений от туризма в бюджеты всех уровней;

- стимулирование развития смежных со сферой туризма отраслей экономики.

Необходима разработка комплексной Программы развития туризма.

## Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В сельской местности малая людность поселения не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания. Территориальная неоднородность расселения, недостатки финансирования, разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Минимальный набор объектов социальной инфраструктуры определен в соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и социальными нормативами (Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996 г.).

Здесь необходимо отметить, что количественные характеристики обеспеченности населения услугами социального характера, с учетом перспектив сокращения численности населения, соответствуют нормативным требованиям. Подавляющее большинство объектов социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение) имеет фактическую нагрузку ниже проектного (расчетного) уровня. При этом, большинство социальных объектов имеет высокую степень износа  самих зданий, основных фондов, оборудования.

Поэтому, основная задача – обеспечение качества предоставляемых услуг, поддержание объектов в нормативном состоянии.

    - Развитие и размещение объектов жилищной сферы

В жилищной сфере  планируется упорядочивание и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства  будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей  из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Поэтому, основной задачей в сфере обеспечения жилищными условиями, будет являться ликвидация аварийного фонда, капитальный ремонт и реконструкция.

При ликвидации аварийного жилого фонда проектом предлагается компенсировать выбытие ветхого жилья за счет развития малоэтажного строительства с соблюдением требований компактности проживания.

Строительство нового жилья планируется проводить на свободных от застройки участках в существующих границах населенных пунктов, а так же на местах, освобождающихся при сносе старого жилья.

На расчетный срок (2032 год) необходимо предусмотреть увеличение жилищного фонда поселения в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий населенных пунктов.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий:

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности жилья, объектов и центров повседневного обслуживания.

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и средней нормой обеспеченности на одного жителя общей площади

Ввод жилья в эксплуатацию по поселению на первую очередь и на расчетный срок, м2

| Наименование показателей | Первая очередь | Расчетный срок | Общий объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 1525 | 1475 | 3000 |
| Усадебные жилые дома | 2000 | 3525 | 5525 |
| Всего | 3525 | 5000 | 8525 |

Объекты социальной сферы, предлагаемые к строительству

| № п.п. | Наименование и назначение объекта | Местоположение | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Школа-сад | д.Ваймуша | 100учащихся/ 100 воспитанников |
|  | Детского сада-ясли | с. Карпогоры | 280 мест |
|  | Поликлиника | с. Карпогоры | на 250 посещений |

    - Мероприятия по развитию культуры и спорта

Основные проблемы в сфере культуры и спорта:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений;

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и спорта;

- недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях.

Основные задачи:

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры и спорта;

- сохранение культурного наследия муниципального образования;

- создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого потенциала.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей, рекомендуемых СниП 2.07.01.89*. Уровень обеспеченности культурно-просветительными, спортивными учреждениями, учреждениями общественного питания, коммунального хозяйства.

Расчет потребности учреждений культурно-досугового назначения на

расчетный срок

| Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Наименование объекта культуры | Прогнозируемая численность населения на 2032 год, чел. | Процент износа | Единица измерения | Сохраняемые мощности | 2032 год мощности | Проектируемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ваймуша | Библиотека | 612 | 100% | мест. | 10 | - | Строительство |
| д. Шардонемь | Дом культуры | 318 | 100% | мест. | 50 | 100 | Строительство нового объекта на 100 мест |
| с. Карпогоры | Дом культуры | 3933 | 100% | мест. | 200 | 800 | Строительство нового объекта на 600 мест (с учетом Дома народного творчества) |
|  | Карпогорский районый Дом народного творчества |  | 49% | мест. | 200 | 200 | Капитальный ремонт |
|  | центральная библиотека им.Ф.Абрамова |  | 100% | Ед.хр/ мест. | -/ 100 | 26тыс/ 25 | Строительство нового объекта на 25 чит. мест с мощностью 26 тыс. ед. хранения |

Расчет потребности спортивных сооружений на расчетный срок

| Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Наименование спортивного объекта | Прогнозируемая численность населения на 2032 год, чел. | Единица измерения | Сохраняемые мощности, объект | 2032 год мощности | Проектируемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карпогоры | Спортивная площадка МБОУ «Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118» д.2в | 3933 | объект | 1 |  | Капитальный ремонт и реконструкция объекта |
|  | Спортивный зал МБОУ «Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118» |  | объект | 1 |  | Капитальный ремонт и реконструкция объекта |
|  | Спортивный зал МБОУ «Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118» |  | объект | 1 |  | Реконструкция объекта |
|  | Лыжная база МБОУ «Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118» |  | объект | 1 |  | - |
|  | Спортивный зал |  | кв. м |  | 400 | Строительство объекта |
|  | Бассейн |  | кв. м |  | 200 | Строительство объекта |
|  | Плоскостные сооружения |  | кв. м |  | 540 | Строительство объекта |
| д. Ваймуша | Хоккейная коробка д. Ваймуша | 612 | объект | 1 |  | Реконструкция |
|  | Спортивная площадка структурного подразделения МБОУ «КСОШ №118 «Ваймушская основная школа» |  | объект | 1 |  | Капитальный ремонт, реконструкция |
| д. Шардонемь | Спортивная площадка структурного подразделения МБОУ «Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118» «Шардонемская основная школа» | 318 | объект | 1 |  | Реконструкция, капитальный ремонт |
|  | Споривный зал структурного подразделения МБОУ «Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118» Шардонемская основная школа |  | объект | 1 |  | Капитальный ремонт, реконструкция |

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры - одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения муниципального образования «Карпогорское» в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними регионами, привлечь на территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего перспективного развития.

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является реконструкция и модернизация опорной сети автодорог с повышением их технической категории и класса, формирование новых региональных магистральных автодорог, реконструкция и развитие основных объектов транспортного каркаса поселения.

Проектом предлагается:

- строительство объездной лесовозная автодороги в с. Карпогоры;

- паромной переправы через  р. Пинега в районе с. Карпогоры;

- строительство аэропорта в с. Карпогоры;

- строительство  Карпогорского грузового терминала предлагается к размещению в районе грузового двора ж/д станции Карпогоры приближенно к узлу существующих и проектных автодорог,  который предназначен для обработки грузов в смешанном сообщении для Пинежского, Лешуконского и Холмогорского районов.

    - Улично-дорожная сеть

При анализе транспортной системы были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, в населенных пунктах предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного движения на отдельных участках назначены:

- главная улица с шириной проезжей части 8,0 м;

- улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м;

- улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 6,0 м;

- проезд с шириной проезжей части 6,0 м.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

    - Здания и сооружения автосервиса

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути транспортного каркаса района, необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, площадки для отдыха.

    - Расчет потребного количества СТО

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» п.10.14 число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать:

при расстоянии 80-100 км и интенсивности 3000 авт/сут (примем как для III технической категории) – количество постов при одном СТО принимается равное трем.

Проектом предлагается подготовка инвестиционной площадки под строительство СТО в с. Карпогоры на  три поста.

    - Расчет потребного количества АЗС

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» п.10.12 и 10.13: при интенсивности от 2000 до 3000 авт/сут мощность АЗС составляет 500 заправок в сутки при одностороннем размещении АЗС и расстоянии между ними 50 км.

В связи с развитием системы транспортной инженерии и интенсивным развитием туристического потенциала  поселения на основных транспортных магистралях планируется создание придорожных комплексов, обслуживающих туристов и пассажиров. В состав комплекса войдут кемпинг, предприятие общественного питания, пост СТО, АЗС,  площадки для отдыха.

## Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения населенного пункта относится к третьей категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*.

    - Водоотведение (канализация)

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки, осуществить в септики заводского изготовления и герметичные выгребы. На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85, емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от выгребов и септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на поселковые насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе проектных напорных коллекторов будут поступать на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС), расположенных за южной границей жилой территории населенного пункта. Транспортировка очищенных сточных вод будет осуществляться по напорному коллектору до места сброса.

Для обеспечения надежности работы комплекса КОС, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

    - Теплоснабжение

Проектом предусмотрено сохранение системы централизованного теплоснабжения от существующих котельных.

Необходимым условием энергосберегающей политики является поэтапная плановая замена изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение тепловых потерь. Реконструкцию существующих и прокладку новых тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных источников тепла.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели. Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всём цикле производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ-изоляциии), наладка тепловых сетей, использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

Объекты ЖКХ предлагаемые к строительству

| № п.п. | Наименование и назначение объекта | Местоположение | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная | с. Карпогоры | С реконструкцией системы теплоснабжения |
| 2. | Реконструкция электроснабжения | с. Карпогоры. |  |
| 3. | Замена силовых трансформаторов | ПС №42 «Карпогоры» | отсутствие свободных мощностей |

    - Связь

Главная цель развития отрасли связи заключается в полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах. Основными направлениями развития являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%.

Мероприятие по развитию системы  связи предлагается в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Установка высокопроизводительного оборудования позволит подключить к муниципальной спутниковой корпоративной сети передачи данных ЛПУ, обеспечит возможность подключения к сети Интернет всех населенных пунктов муниципального образования.

Перечень размещения потенциальных инвестиционных площадок  для стимулирования активного бизнеса, определенных в проекте «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» и их возможное влияние на развитие района:

| Объекты, планируемые к размещению | Количество рабочих мест | Рост объемов пр-ва | Повышение качества жизни населения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственна база по переработке древесины, 1,5 км от станции Карпогоры | + | + | + |  |
| Производственна база по переработке древесины, деревня Шотова | + | + | + |  |
| ФАП при МУЗ "Карпогорская центральная районная больница" | + | + | + |  |
| Строительство базы отдыха на западе с. Карпогоры, около ручья Березовый, с. Карпогоры, 30 человек (общая вместимость) | + | + | + |  |
| Лесопильный завод в составе проектируемого ЦБК, »,с. Карпогоры400 тыс.куб.м в год, | + | + | + |  |
| Организация производства древесностружечных плит из ориентированной стружки (OSB), с. Карпогоры, 400 тыс.куб.м в год | + | + | + |  |
| Целлюлозно-бумажный комбинат, с. Карпогоры, 500 тыс. тонн в год | + | + | + |  |
| Домостроительный комбинат по производству деревянных домов (в составе проектируемого ЦБК), с. Карпогоры, 100 тыс. кв.м. в год | + | + | + |  |
| Строительство деревообрабатывающего завода по производству строганых пиломатериалов, полуфабрикатов и деталей конечного потребления (в составе проектируемого ЦБК), с. Карпогоры, 160 тыс.куб.м в год | + | + | + |  |
| Производство пеллет для отопления жилых домов и объектов соцкультбыта (в составе проектируемого ЦБК), с. Карпогоры, 125 тыс. тонн в год | + | + | + |  |
| Создание предприятия по глубокой биохимической переработке отходов лесной промышленности и производству биотоплива, с. Карпогоры, 60 тыс тонн в год биобутанола | + | + | + |  |
| Организация производства кирпича, с. Карпогоры, 15 млн.шт | + | + | + |  |
| Туристско-рекреационный комплекс, с . Карпогоры, База бывшего военного дорожного батальона, Строительство производственной базы по переработке древесины | + | + | + |  |
| Деревообрабатывающая промышленность, с. Карпогоры, Бывшая база ОАО «Карпогоры-молоко», Строительство производственной базы по переработке древесины | + | + | + |  |
| Деревообрабатывающая промышленность, с. Карпогоры, Свободные промышленные территории в северной части села, Свободное назначение | + | + | + |  |
| Свободное назначение (промышленная территория), д. Шотова, Бывшая ферма в д. Шотова (полуразрушенная), Строительство производственной базы по переработке древесины | + | + | + |  |
| Создание туристической деревни со всеми необходимыми туробъектами | + | + | + |  |

Для всех намеченных к строительству объектов капитального строительства необходимо на стадии проектирования разработать экологический паспорт с разработкой СЗЗ в соответствии с техническими характеристиками объекта.

## Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

- вынос из жилой застройки  коммунальных, инженерных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы (предусматривается за расчетный срок перенос канализационных очистных сооружений на расстояние обеспечивающее нормативный размер СЗЗ (150 м);

- создание, благоустройства санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

    - Мероприятия по охране воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения.

По промышленному комплексу предусматривается:

1.	Размещение производств на территориях нового промышленного освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение эффективности производства, конкурентоспособность выпускаемой продукции, рост производительности труда, снижение издержек производства.

2.	Установка нового и повышение эффективности существующего пылегазоочистного оборудования – I-я очередь

3.	Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

4.	Экореконструкция промышленных предприятий.

Экореконструкция промышленных предприятий предусматривает в первую очередь внедрение комплекса мероприятий по минимизации экологического ущерба от деятельности этих предприятий. Ряд мероприятий может быть учтён при планировке промышленных зон, может осуществляться в ходе технической реконструкции предприятия.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2. Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

• ликвидация источников загрязнения атмосферного воздуха путём внедрения новых технологических схем или установки газоочистного оборудования (в соответствии с ежегодными планами мероприятий);

• вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

• вынос жилой застройки из СЗЗ.

3. Организация СЗЗ от объектов:

• сельскохозяйственного производства;

• коммунально-бытовых объектов: кладбищ, скотомогильников, канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО.

• электроподстанций

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

- Благоустройство дорог в населённых пунктах муниципального образования.

- Формирование шумозащитных полос из зеленых насаждений.

    - Мероприятия по охране поверхностных вод

•	оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, канализации;

•	развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

•	строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям;

•	строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

•	благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов позволят стабилизировать экологическую ситуацию в целом и предотвратить загрязнение водных объектов, а также обеспечить качество воды, отвечающее нормативным требованиям.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

На первую очередь:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды,  подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны  всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов.

На расчетный срок:

- тампонация заброшенных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству  достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины (ежегодно 2-3);

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

    - Санитарная очистка территории

Работы по организации сбора и вывоза отходов должны осуществляться строго по договорам со специализированными организациями.

Одновременно необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТБО в жилом секторе, организовать пункт сбора и заготовки вторичного сырья в жилых кварталах.

Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов и увеличения уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в жилых районах необходима организация приемного пункта вторичного сырья, а также производственно-заготовительного предприятия для сбора и первичной переработки вторичного сырья.

Анализ существующих экологических условий, включая оценку природных условий и современного состояния окружающей среды на территории поселения, позволил сделать ряд выводов:

•	наличие благоприятных и неблагоприятных инженерно-геологических условий;

•	отсутствие очистных сооружений поверхностного стока и аварийное состояние существующих очистных сооружений бытовой и дождевой канализации;

•	фоновые уровни загрязнения воздушного бассейна территории не превышают ПДК.

    - Мероприятия по благоустройству и озеленению

Склоны оврагов необходимо оставить свободными от застройки, произвести на склонах противоэрозионные посадки.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности (сохранение лесного массива);

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дорог;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений включает:

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

## Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

    - Мероприятия по защите территории от природных ЧС

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в поселении имеется Отдел по делам ГО И ЧС Администрации МО.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС:

снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

    - Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС

На   автомобильном транспорте

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы до 5 человек одновременно и полное уничтожение транспортных средств, попавших в аварию. Число аварий резко возрастает в осеннее-зимнее межсезонье (первый гололед).

Мероприятия по предотвращению:

постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

На объектах жизнеобеспечения

Возможно возникновение аварий на объектах  теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения. В этом случае возможно полное прекращение подачи электроэнергии. В зону отключения электроэнергии попадает 95% населения района.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В целях организации взаимодействия при тушении пожаров разработан план взаимодействия аварийно-спасательных служб и подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий.

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных веществ и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления токсичными газами).

Кроме специализированных формирований (пожарных, спасательных, медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население. Опыт выполнения спасательных работ показал эффективность использования вертолетов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. Характер и объем последствий бедствия определяются по условиям наиболее часто повторяющихся стихийных бедствий в районе с учетом суровых природно-климатических условий и времени года. Ключевыми являются восстановительные работы на коммунально-энергетических сетях и сооружениях, адаптированных для условий поселения и возникшей ЧС с заблаговременной подготовкой комплектов проектно-сметной и организационно-технологической документации.

Мероприятия по защите территории:

строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, и подъездов  к ним;

обустройство естественных источников водоснабжения, в зимнее время – проруби, и подъезды к ним;

установка систем пожарной сигнализации, молниезащиты;

монтаж автоматических установок пожаротушения;

обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

соблюдение  технологических норм  перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

профилактическая работа среди населения;

поддержание в готовности противопожарных формирований.

В жилом секторе

Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе. Необходимо на  генеральных планах поселений разрабатывать противопожарные мероприятия, предусматривающие среди прочего размещение пожарных частей в соответствии с плотностью застройки (В соответствии со СНиП 2.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

устройство источников наружного пожарного водоснабжения: пожарные гидранты, пожводоемы, естественные источники (озера), в зимнее время проруби, и организации регулярной очистки дороги к ним.