УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования «Пинежский район»

от 16 ноября  2018  года  № 237

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОСНОВСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№1-2015-УЧ

2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Сосновское»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОСНОВСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№1-2015-УЧ

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2018

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Картограф |  | Демина К.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельская область»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 1. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Планировочная организация территории | М 1:5 0000 |
|  | Карта 3. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:50 000 |
|  | Карта 4. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

|  | стр. |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… | 10 |
| РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОСНОВСКОЕ»…………………………………………………………………………… | 13 |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКОЕ»……………………………………………………… | 15 |
| РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ……………………………………………………………………………………. | 17 |
| 3.1. Планируемое функциональное зонирование территории………………………… | 17 |
| 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры………………………………………………………………………………………. | 25 |
| 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства……………………………………………………………………………………………… | 27 |
| 3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности…………………………………………………………………………… | 27 |
| 3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения ………………………………………………….. | 27 |
| 3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры………………………………………………………………………………………. | 29 |
| 3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………………………. | 30 |
| 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия………………….. | 33 |
| 3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения……………. | 34 |
| 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды……………………………………………………………………………………………. | 34 |
| 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности…………………………………………….. | 38 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……….. | 40 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план муниципального образования «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Сосновское» разработан в 2015 году ООО «Градостроительство» (г. Саранск) на основании муниципального контракта                                    № 1 от 12 января 2015 г. с Администрацией муниципального образования «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области.

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), Постановления администрации МО «Пинежский муниципальный район» от 08.11.2013 № 0813-па «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении качественным, доступным жильём и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского района на 2014-2020 годы», Постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)», Постановления администрации МО «Сосновское» от  20 мая  2014 года № 81 «О разработке документов территориального планирования – генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Сосновское».

Содержание Генерального плана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки  муниципального образования «Сосновское» (№ 1 от 12 января 2015 г.).

В основу работы по разработке генерального плана МО «Сосновское» лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности ее градостроительного развития.

Проект генерального плана МО «Сосновское» разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных стандартов Российской Федерации.

В Генеральном плане МО «Сосновское» соблюдены требования:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

При разработке проекта также учитывались решения и предложения градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории, в том числе:

- Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010 год), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп и проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град»» г. Омск, 2011 год);

- Проект районной планировки Пинежского района Архангельской области (ЛенНИИП градостроительства, 1984г.), утвержден решением Архангельского облисполкома № 98 от 19 июля 1985 года;

- Схема территориального планирования Пинежского муниципального района (ООО «Мастер СВ г. Пермь) находящаяся в стадии согласования. «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010 г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- Проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011 г.);

- Проект районной планировки Архангельского внутри областного района (в составе Архангельского, Северодвинского, Новодвинского горсоветов, Приморского и Пинежского районов), разработан институтом «Ленгипрогор», утвержден решением Архангельского областного Совета от 26.07.1984 № 108);

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);

- Постановление Совета Министров РСФР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

- Закон Архангельского областного собрания депутатов от 15.03.2007 № 333-16-ОЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образованиями «Кушкопальское», «Лавельское», «Пинежское», «Сосновское», «Шилегское" Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 29.10.2010 г. № 209-16-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 14.02.2014 г. № 88-5-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 16.12.2014 № 236-13-ОЗ «О внесении дополнений в областной закон «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образованиями «Кушкопальское», «Лавельское», «Пинежское», «Сосновское», «Шилегское» Архангельской области» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 10.12.2014);

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 10.09.2013 г. № 411-пп «Об утверждении Порядка предоставления молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных общеобразовательных организаций Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области (2014 – 2020 годы);

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.04.2014 г. № 154-пп «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009 г.);

- Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)»;

- Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2018 годы)»;

- Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление главы МО «Пинежский муниципальный район от 30.10.2007 № 659 Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Пинежский муниципальный район»;

- Постановление администрации МО «Принежский муниципальный район» от 08.09.2011 № 0559-па «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского района»;

- Постановление администрации МО «Пинежский муниципальный район от 26.09.2012 № 0650-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства без проведения торгов на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»;

- Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,  повышение эффективности реализации молодежной политики в Пинежском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

- Подпрограмма № 2 «Молодежь Пинежья на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011–2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Пинежском районе на 2014-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского района на 2014 – 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Пинежского района на 2014-2017 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие  малого и среднего  предпринимательства в Пинежском  муниципальном районе на 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Пинежского района Архангельской  области на 2012-2020 годы».

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Сосновское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы Генерального плана МО «Сосновское» разработаны в программе MapInfo Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Сосновское» по мере реализации положений Генерального плана.

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МО «Сосновское» создано в соответствии с Законом Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области».

Муниципальное образование (далее – МО) «Сосновское» имеет статус сельского поселения.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Сосновское».

МО «Сосновское» административно и территориально входит в состав Пинежского муниципального района Архангельской области и располагается в юго-восточной части района. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 15) входят: Веркольское, Карпогорское, Кеврольское, Кушкопальское, Лавельское, Междуреченское, Нюхченское, Пинежвское, Пиринемское, Покшеньгское, Сийское, Сурское, Труфоногорское, Шилегское.

МО «Сосновское» расположено в юго-восточной части Пинежского района Архангельской области. На севере и северо-западе граница МО «Сосновское» совпадает с границей МО «Сурское» Пинежского района,   на востоке  и юго-востоке граничит с    МО «Нюхченское» Пинежского района на западе граничит с Республикой Коми.

Площадь территории  муниципального образования составляет  249482  га или 249,482 км2, что составляет от площади Пинежского муниципального района (3 211 639 га) – 7,8 %.

Население на 01.01.2014 г. (согласно данным Росстат «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года) составляет 1500 чел. или 6,1 % от населения района (всего).

Административным центром МО «Сосновское» является пос. Сосновка, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, с населением 797 чел. (53,1 % от общего населения муниципального образования).

Транспортная удаленность административного центра от областного центра -  г. Архангельска – 400 км, от районного центра – с. Карпогоры – 128 км. Связь с районным центром осуществляется автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция находится в с. Карпогоры Пинежского района, расстояние 135 км от п. Сосновка.

В границы МО «Сосновское» входят территории поселков Кулосега, Мамониха, Сосновка и деревень Сульца, Шиднема. Три из которых находятся на левом берегу реки Пинега – пос. Мамониха, пос. Кулосега и дер. Шиднема, два на правом берегу реки Пинега – пос. Сосновка, дер. Сульца.

Плотность населения составляет 6,0 чел./кв. км (в районе – 7,6 чел./кв. км).

Из общего количества населения – 1500 чел., население моложе трудоспособного возраста составляет - чел. (- %), в трудоспособном возрасте – - чел. (- %), старше трудоспособного возраста – - чел. (- %).

Соотношение мужчин и женщин составляет приблизительно 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального значения: Карпогоры - Сосновка – Нюхча - граница с республикой Коми, а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческие маршруты.

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог.

Промышленность на территории МО «Сосновское» представлена предприятиями, занимающимися лесозаготовкой.

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования лесопиление представлено частными предпринимателями.

Сельскохозяйственная продукция поселения, производится в основном личными подсобными хозяйствами.

Перспектива сельского поселения – развитие лесозаготовительного хозяйства, добыча полезных ископаемых и туризм (культурно-познавательный, спортивный, экологический, сельский, и детский).

Застройка муниципального образования на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. Для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Общая площадь жилищного фонда более 35,7 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность составляет 23,8 кв. м/чел.

Инженерная  инфраструктура в МО «Сосновское» не развита. В населенных пунктах, за исключением сетей электроснабжения и тепловых сетей, через которые осуществляется теплоснабжение объектов социальной сферы (школа, детские сады, дом культуры) и часть жилищного фонда, инженерные сети (водоснабжение, канализация) отсутствуют. Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется из питьевых колодцев, скважин.

По территории муниципального образования  проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ и  ВЛ-0,4 кВ.

Территория МО «Сосновское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС» и «Теле-2».

В пос. Сосновка расположены административно-управленческие учреждения МО, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных на территории МО «Сосновское»: ООО  «Сосновский ЖКУ»; ООО  «Севкрай».

Особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник регионального значения «Пучкомский». Постановление правительства Архангельской области №380-пп от 20.09.2016 года «Об утверждении Положения о Пучкомском государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения». Образован 11.11.1996 года.

Заказник расположен в границах кварталов 25 – 29, 38 – 45 Сулецкого участкового лесничества Сурского лесничества Архангельской области на территории МО «Сосновское».

Планируемое расширение заказника «Пучкомский» на территории МО «Сосновское» - в границах кварталов 1- 24, 30 – 37 Сулецкого участкового лесничества Сурского лесничества Архангельской области.

На территории МО «Сосновское» расположены объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального и регионального значения:

- поселение «Сульца-1», земля в 1,2 км к востоку от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-5», земля в 2,2 км к юго-западу от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-6», земля в 2,5 км к юго-западу от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-3», земля в 300 м к востоку от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-2», земля в 700 м к востоку от деревни Сульца – объект федерального значения;

- поселение «Сульца-4», земля в 800 м к югу от деревни Сульца – объект федерального значения;

- церковь Преображенская, расположенная по адресу: дер. Сульца, ул. Южная, 
д. 36 – объект регионального значения.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МБОУ «Сосновская общеобразовательная средняя школа №1» (пос. Сосновка) на 400 мест и 3 ее структурных подразделения (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега), общее количество мест – 240;

- объекты дополнительного образования: интернат (пос. Сосновка) на 45 мест;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: 4 ФАПа (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и аптека;

- обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями;

- физическая культура и спорт: спортивная площадка и спортзал в пос. Сосновка;

- культура: 4 МКУК (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и 4 библиотеки;

- подразделение пожарной охраны (пос. Сосновка).

Основные проблемы МО «Сосновское»:

- отсутствуют места складирования отходов;

- происходит усыхание лесов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОСНОВСКОЕ»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план МО «Сосновское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муниципального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель  Генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования муниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Сосновское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра муниципального образования – пос. Сосновка;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКОЕ»

Положения о территориальном планировании Пинежского района, куда структурно, наряду с 14-ю другими МО (Веркольское, Карпогорское, Кеврольское, Кушкопальское, Лавельское, Междуреченское, Нюхченское, Пинежвское, Пиринемское, Покшеньгское, Сийское, Сурское, Труфоногорское, Шилегское) входит территория МО «Сосновское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Пинежский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом:

- по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства;

- по развитию строительного комплекса;

- по развитию пищевой промышленности;

- по развитию лесопромышленного комплекса;

- разведка гипсоносных площадей.

Проектные решения в Схемах территориального планирования Архангельской области и Пинежского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Пинежского района в целом и МО «Сосновское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- расселение в Пинежском районе будет развиваться вдоль существующего меридионального транспортного коридора и вновь проектируемых автотранспортных коридоров;

- пос. Сосновка в системе расселения района определяется как опорный центр лесозаготовительной деятельности и создания системы социального и культурно-бытового обслуживания населения района, а также как туристско-рекреационный центр;

- пос. Сосновка может стать опорным центром возможного освоения ресурсов углеводородов;

- прогнозируется уменьшение численности населения на современном уровне;

- при оценке современного жилищного фонда района в 915,7 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 35,19 кв. м/чел., прогнозируется (до 2035 г.) увеличение жилищной обеспеченности и объема нового жилищного строительства (ориентировочно, около 2,8 тыс. м2 ежегодно);

- в вопросах санитарной очистки:

- организация полигона в районе пос. Сосновка;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- реконструкция или капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

- обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым покрытием;

- формирование автодороги «Архангельск – Белогорский – Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с республикой Коми»;

- строительство автодороги регионального значения «Шуйга – Кулосега – Мамониха»;

- строительство автодороги регионального значения «Кулосега - Березник»;

- строительство ведомственной автодороги «Панчиха – автодорога «Рочегда – Сосновка»;

- реконструкция автодороги «Климовская – Сосновка»;

- предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, площадки для отдыха;

- строительство аэропорта в пос. Сосновка;

- строительство паромной переправы через р. Пинега возле пос. Сосновка (строительство)

- установка новых опор, замена неизолированных вводов на изолированные провода на электрических сетях;

- укладка новых кабельных линий;

- реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам увеличения потребления мощности бытовых потребителей;

- перевод на централизованное электроснабжение посредством строительства ВЛ-110 кВ: «Кушкопола – Лавела – Сосновка – Согра – Двинской»;

- строительство высотных сооружений сети цифрового наземного телевизионного вещания в  пос. Сосновка;

- строительство нефте- и газопроводов от Лешуконского района на Верхнетоемский, с охранной зоной – 25 м;

- перевод энергетики населенных пунктов сельской местности на биотопливо;

- реконструкция объектов наземного телевизионного вещания Архангельской области;

- строительство объектов наземного цифрового телевизионного вещания Архангельской области;

- формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры

- в вопросах развития социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- рекреация и туризм: в качестве перспективы рассматривается создание комплексного маршрута сельского, культурно-познавательного и активного туризма с опорными точками на туристических маршрутах развитием в них территориальные зоны, с развитием в них туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования «Сосновское» включает в себя:

- функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том чсиле:

- мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

- мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

- мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;

- мероприятия по развитию экономического потенциала поселения;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

3.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация МО «Сосновское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Зона градостроительного использования

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона производственного использования

Зоны специального назначения

Параметры использования функциональных зон на территории МО «Сосновское» приведена в таблице 3.1.1.

Параметры использования функциональных зон

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 249482 | 100,0 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 302,06 | 0,1 | - |
| 2.1. | Градостроительного использования | 237,96 | 0,1 | индивидуальные жилые дома |
|  |  |  |  | МБОУ «Сосновская общеобразовательная средняя школа №1» (пос. Сосновка) и 3 ее структурных подразделения (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) |
|  |  |  |  | интернат (пос. Сосновка) |
|  |  |  |  | 4 МКУК (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и 4 библиотеки |
|  |  |  |  | кафе пос. Сосновка |
|  |  |  |  | магазины, объекты комунально- бытового назачения |
|  |  |  |  | 4 ФАПа (пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Кулосега) и аптека |
|  |  |  |  | спортивная площадка и спортзал в пос. Сосновка |
|  |  |  |  | размещение спортивных площадок в пос. Кулосега и пос. Мамониха |
| 2.2. | Производственная | 59,96 | 0,0 | организация санитарно-защитных зон производственных коммунально-складских объектов; |
| 2.3. | Инженерной и транспортной инфраструктур | 2,84 | 0,0 | пожарное депо, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.4. | Специального назначения | 1,30 | 0,0 | кладбища |
|  | кладбище |  |  |  |
|  | полигон ТБО |  |  | организация полигона ТБО в пос. Сосновка |

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны электрических сетей;

- охранные зоны линий и сооружений и связи;

- охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- зоны санитарного разрыва;

- территории с особым природоохранным режимом.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ.

Обработка продуктов лесного хозяйства

- производство по лесозаготовке                                                      III кл. (300 м).

Объекты и производства промышленного комплекса и малого предпринимательства.

•	гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                              III кл. (300 м);

•	склады ГСМ	                                                                               V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                                      V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                                V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.

•	полигон ТБО	                                                                               I кл. (1000 м);

•	компостирование отходов (без навоза и фекалий)	                      III кл. (300 м);

•	объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                         IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                                   IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                             IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                       V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                          V кл. (50 м);

•	сельские кладбища                              	                                          V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                           V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                       V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.1.2.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупными реками на территории муниципального образования являются р. Пинега. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 3.1.3.

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 2 м – для ВЛ напряжением 0,4 кВ

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 зеленые зоны;

1.1.2	 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;;

1.1.3	 противоэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

На территории МО «Сосновское» находится одна особо охраняемая природная территория - Пучкомский заказник регионального значения. Пучкомский заказник образован в 1996 году. Основное назначение ООПТ - сохранение и воспроизводства ценных лесных насаждений, произрастающих в природных условиях - Пучкомского соснового бора, а также поддержания общего экологического баланса.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация МО «Сосновское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Территория МО сохраняется в установленных административных границах на площади  249,482  км2 (249 482 га), что составляет 7,8  % от территории Пинежского района.

Все население муниципального образования сохраняет на перспективу статус сельского населения.

К административному центру МО  – пос. Сосновка присоединяется территорий природного ландшафта и сельскохозяйственных угодий. Пос. Сосновка остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенченском (низовом) уровне.

Природопространственной планировочной осью территории муниципального образования  остается р. Пинега с протоками.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры муниципального образования взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией) транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога регионального значения: Карпогоры - Сосновка – Нюхча - граница с республикой Коми. Функционально-планировочная структура пос. Сосновка остается без изменений.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории МО «Сосновское» должны строиться на решении следующих задач:

•	учет положений концепции градостроительного развития по организации расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской области», которая рассматривает территорию МО в качестве активной составляющей системы расселения района;

•	сохранение и развитие основы экономического потенциала муниципального образования – лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств;

•	развитие транспортных автомобильных (строительство новых или реконструкция существующих автодорог) связей, как наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том числе при организации туристско-рекреационных потоков;

•	решения проблем водоснабжения в населенных пунктах, где нет водопровода и водоотведения во всех населенных пунктах;

•	совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•	учет системы объектов культурного наследия  как важной составляющей в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала муниципального образования;

•	развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и муниципального образования с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания туристической инфраструктуры;

•	разработка и реализация на территории муниципального образования системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования на основе функционирующих сейчас предприятиях и ЛПХ специализирующихся на молочном и мясном животноводстве, а также растениеводстве;

- пос. Сосновка может стать опорным центром возможного освоения ресурсов углеводородов;

- развитие лесозаготовительного хозяйств;

- сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции автодорог на территории муниципального образования экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала;

- строительство новых коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих коммунальных площадках;

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этого предприятия, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых территорий; строительство там объектов деловой, торговой, сфер деятельности. Модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны производственно-коммунальных объектов.

3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории пос. Сосновка.

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2035 г.) в размере 1,83 тыс. чел. А жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 52,18 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 28,5 кв. м на чел.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на I очередь:

- создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существующих учреждений образования;

- реконструкция учреждения дополнительного образования - интернат в пос. Сосновка.

на расчетный срок:

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на I очередь:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- реконструкция амбулатории, ремонт зданий,  приобретение медицинского оборудования;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- организация аптек при ФАПах;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на I очередь:

- капитальный ремонт домов культуры;

на расчетный срок:

- переход на новые предпрофильные программы.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на I очередь:

- реконструкция спортивной площадки в пос. Сосновка;

- ремонт спортивного зала в пос. Сосновка;

на расчетный срок:

- размещение спортивных площадок в пос. Кулосега и пос. Мамониха.

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- размещение отделения банка в пос. Сосновка.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- строительство магазинов в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца;

на расчетный срок:

- строительство кафе на 15 мест в пос. Мамониха и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) на общее количество - 6 раб. места в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция учреждения дополнительного образования - интернат в пос. Сосновка.

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения;

- реконструкция амбулатории, ремонт зданий,  приобретение медицинского оборудования;

- организация аптек при ФАПах;

- капитальный ремонт домов культуры;

- реконструкция спортивной площадки в пос. Сосновка;

- ремонт спортивного зала в пос. Сосновка;

- размещение спортивных площадок в пос. Кулосега и пос. Мамониха;

- размещение отделения банка в пос. Сосновка;

- строительство магазинов в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца;

- строительство кафе на 15 мест в пос. Мамониха и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) на общее количество - 6 раб. места в пос. Сосновка, пос. Кулосега, пос. Мамониха и пос. Сульца.

3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования относятся:

- реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

- совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса.

3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

Водоснабжение планируется осуществлять от действующих подземных водозаборов. В связи с большим износом оборудования объектов водоснабжения необходима их реконструкция и модернизация. Поскольку система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения:

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с гидроаккумулятором в пос. Сосновка;

- развитие систем централизованного водоснабжения в пос. Сосновка;

- поскольку большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно планам строительства, ввод нового жилищного фонда планируется в существующих районах застройки. Следовательно новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в пос. Сосновка, должны иметь водопровод. Длины и диаметры водопроводных сетей подлежат уточнению при утверждении проектов жилых домов, по результатам получения технических условий на подключение строящихся домов.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

По результатам анализа ожидаемого поступления в централизованную систему водоотведения сточных вод и резервов мощностей очистных сооружений сделан вывод о достаточной мощности очистных сооружений для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Необходимо обеспечение населенных пунктов автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки. Также необходимо строительство очистных сооружений поверхностного стока, замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с гидроаккумулятором в пос. Сосновка.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

Вся жилищная застройка предполагается к отоплению от индивидуальных газовых отопительных систем, объекты культурно-бытового назначения от имеющиеся имеющихся источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей.

Проектом предусмотрено:

- внедрение системы учета получаемого тепла потребителями;

- частичное использование биотоплива для котельных,;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ;

- перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция существующих котельных с заменой изношенного оборудования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Мероприятия по газоснабжению:

Улучшение демографической и экономической ситуации в поселении непосредственно связано с возможностью населения (в частности, молодых семей) строить благоустроенное жилье, с созданием рабочих мест в сфере сельскохозяйственного производства, с развитием индивидуального предпринимательства. Одним из направлений в решении этой комплексной задачи в настоящих условиях является ускоренная газификация, которая требует вложения наряду с привлекаемыми инвестициями и значительных финансовых средств муниципального образования.

Необходимо достичь 100 % газификации домохозяйств (не оборудованных электроплитами), провести мероприятия по переводу потребителей сжиженного углеводородного газа перевести на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов. Новое жилищное строительство в поселении предполагается индивидуальное, где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Проектом предусмотрено:

- осуществление полной газификации всех существующих и строящихся малоэтажных жилых домов;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ;

- строительство газопровода высокого давления, то есть обеспечение природным газом населенных пунктов (подвод природного газа к населенным пунктам за счет строительства межпоселковых газопроводов);

- перевод котельных и промышленных объектов, жилого фонда и потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ за счет строительства внутрипоселковой газораспределительной сети высокого/среднего/низкого давлений с сооружением ГРП (ШРП).

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации Архангельской области в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Пинежского района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

В первую очередь необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВт. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Проектом предусмотрено:

- замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция ПС без увеличения трансформаторной мощности;

- реконструкция ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- регистрация и обслуживание бесхозяйных электрических сетей.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

Основным оператором телефонной связи на территории МО «Сосновское» является ОАО «Ростелеком». Телефонизация поселения осуществляется от одной САТС расположенных на территории сельского поселения, емкостью 100 номеров.

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предусмотрено:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- сбор и вывоз бытовых отходов на свалках;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО

- организация парка мусоровозов;

- установка контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на территории муниципального образования относятся:

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, до разработки проекта зон охраны устанавливаются временные зоны охраны (охранная зона определяется в радиусе двойной наибольшей высоты памятника), в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения

Пинежский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных зон на территории области.

В Пинежском районе могут иметь место такие функциональные на правления развития туризма, как:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Сосновское» видится – туризм (культурно-познавательный, сельский) в д. Сульца, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Опорным центром развития туризма может стать пос. Сосновка.

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения Генерального плана МО «Сосновское» направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Перечень природоохранных мероприятий

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо;

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод;

- внедрение современных технологических процессов в производстве;

- сокращение водопотребления коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин).

Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов:

- установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали;

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21);

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории Мо «Сосновское» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

Мероприятия по охране почв:

- рекультивация существующего полигона ТБО;

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод;

- введение системы селективного отбора отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:

- организация полигона ТБО около пос. Сосновка;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов;

- организация места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Пинежского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности

Общие положения

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Пинежского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории СП обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте);

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера;

- котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; аварийная остановка;

- пожары в жилом секторе.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- леса зеленой зоны;

- защитные полосы лесов вдоль водоемов, авто- и железнодорожных магистралей;

- высокий уровень грунтовых вод.

- сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи;

- паводковые подтопления в пойме рек;

- дождевые паводки;

- град, снежные заносы, обледенения, гололед;

- весенние палы.

Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

Мероприятия по защите населения от ЧС техногенного и природного характера проводятся в соответствии  с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

Требования пожарной безопасности

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и численность боевых пожарных расчетов.

В МО «Сосновское» есть пожарное подразделение. Также дополнительное подразделение находится в с. Карпогоры, что удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.

Размещение подразделений пожарной охраны на территории МО необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- совершенствование системы оповещения.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, в том числе | га | 249482 | 249482 | 249482 |
| 1.1 | пос. Сосновка | га | 137,40 | 137,40 | 137,40 |
|  | пос. Кулосега | га | 76,75 | 76,75 | 76,75 |
|  | д. Мамониха | га | 126,95 | 126,95 | 126,95 |
|  | д. Сульца | га | 96,24 | 96,24 | 96,24 |
|  | д. Шиднема | га | 25,72 | 25,72 | 25,72 |
| 2. | Население, в том числе: | чел. | 1500 | 1576 | 1830 |
| 2.1. | пос. Сосновка | чел. | 797 | 838 | 972 |
|  | пос. Кулосега | чел. | 198 | 208 | 241 |
|  | д. Мамониха | чел. | 310 | 326 | 378 |
|  | д. Сульца | чел. | 189 | 199 | 231 |
|  | д. Шиднема | чел. | 6 | 6 | 7 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 35,7 | 39,8 | 52,2 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 23,8 | 25,2 | 28,5 |
| 4. | Социальная инфраструктура |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 2 | 3 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 2 | 2 | 3 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 10 | 15 | 20 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в том числе: | км | 160,6 | - | - |
|  | регионального значения | км | 25,6 | - | - |
|  | местного значения | км | 62 | 65 | 70 |
|  | улично-дорожной сети | км | 73 | 75 | 80 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | м3/сут. | н/д | 189,8 | 263,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | н/д | 158,0 | 219,6 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | тыс. м | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | н/д | 197,5 | 274,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/ сут | н/д | 158,0 | 219,6 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | тыс. кВт/ч | н/д | 1,74 | 2,47 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 11,83 | 12,92 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | тыс. м3/ год | - | - | - |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | н/д | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | млн. м3/год | н/д | 0,6 | 2,5 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | - | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Объекты культурного наследия | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Особо охраняемые природные территории | ед. | 1 | 1 | 1 |